Központok hibakijelzései

DSC központ

10 mp.-ként sípol és a TRBL hiba jelzőfény világít. A billentyűzet bármely gombját megnyomva a hang elhallgat.

*2 megnyomni utána valamelyik szám világít:

1 – alacsony akku feszültség, cserélni kell

2 – hálózati feszültség probléma

3 – nem használják programozásnál

4 – telefonvonali probléma, szolgáltató felé bejelenti vonal átvizsgálásra

5 – kommunikációs hiba, sikertelen kapcsolás

6 – sziréna áramköri hiba

7 – füstérzékelő-kör hiba

8 – belső óra elvesztése

# - tel visszatérhetünk az üzemkész állapotba.

Memória törlése riasztás után: * 2 # vagy a következő nyitás / zárásnál.

ESPRIT központ

TBL/TRBL gomb után világító gomb:

1 – akku feszültség alacsony, cserélni kell

2 – táphiba

3 – AC hálózati feszültség probléma

4 – szirénakimenet levált

5 – sziréna probléma, túlszültség

6 – meghaladta a max. AUX (segédtáp) áramot

7 - kommunikációs hiba

8 – panelóra vesztés

9 – szabotázs vagy zóna vezetékhiba

10 – telefonvonal felügyelethiba

11 – tűzhurok hiba

SPECTRA központ

TBL/TRBL: hibakijelző mód

Kilépés: CLR vagy CLEAR

Ha sípol: TRBL/TBL gomb megnyomása után elhallgat

1 – akku feszültség alacsony, cserélni kell

2 – táphiba: sárga LED villogással jelzi a hibát. Elemet kell cserélni!

3 – AC hálózati feszültség probléma, ha helyreáll megszűnik a hibajelzés

4 – szirénakimenet vagy PGM2 levált

5 – sziréna probléma, túlszültség: rövidzárlat vagy csökkent terhelést jelez, visszaáll a következő riasztás létrejöttekor.

6 – meghaladta a max. AUX (segédtáp) áramot: segédtáp kimenet biztosíték nélküli áramkört használ, ahhoz, hogy biztosítsa az energiaellátást a túlterheléssel szemben, automatikusan kikapcsol, ha az áram túllépi az 1,1 A-t. Rövidzár megszűnése után segédtáp-kimenet energiája visszaáll.

7 - kommunikációs hiba

8 – panelóra vesztés – újraprogramozáshoz nyomja meg a 8-as gombot és gépelje be az aktuális időt: hh:pp

9 – szabotázs vagy zóna vezetékhiba: nyomja le a 9-es gombot és a billentyűzet kijelzi, hogy melyik zónában  van a hiba

10 – telefonvonal felügyelethiba (30 mp-ig legalább nem volt telefonvonal)

11 / STAY – tűzhurok hiba: vezeték problémát jelez a 3-as zónából, ha az tűzzóna

12 / BYP – modul elvesztése: nem kommunikál az adott zóna

13 /  MEM – MEM megnyomása után, kijelzi a billentyűzet, hogy melyik zónában van a hiba

16 / FORCE – billentyűzet hiba: TRBL/TBL felvillan + a FORCE világít, bármelyik billentyű megnyomása után elhallgat.

SOLO PENTA központ

LED világít: zóna érintett, nincs rendben

Lakat

világít: élesítve van a rendszer

nem világít: nincs élesítve a rendszer

villog: késleltetés

világít: a rendszer hálózatról működik

nem világít: a rendszer telepről üzemel

villog: lemerült az akku

( üzemkész

világít: rendszer bekapcsolásra kész

( rendszer

világít: rendszerben történt eseményre utal

Funkciógombok:

enter: kommunikáció megszakításához kell használni

*: utasításokhoz kell használni

#: üzemmódból való kilépés

P: kézi pánikjelzés

F: kézi tűzjelzés

E: egyéb kézi vészjelzés

SOLNET központ

1 – akku hiba (akku csere után törlődik)

2 – dátum és idő beállítás hiánya (feszültségmentesítés után visszakapcsol, helyes adatok megadása után a hibajelzés törlődik)

3 – érzékelő őr (érzékelő hibás, jelzett zóna nyitás /záráskor törli a hibaüzenetet

6 – központ belső programjának hibáját jelzi. Feszültség-mentesítés után gyári alapértékekre vissza kell állítani

8 – kommunikációs hiba

mains villog: hálózati hiba

NAPCO központ

Hiba esetén SÍSTEM LED világít és a kezelő hangjelző pulzál.

Ettől még élesíthető: ( gomb után világít egy gomb, majd újra ( (ezzel törli a hibát) és élesíthet.

1. csipogás

1 – tápfeszültség hiba (áramszünet esetén lehet)

2 – akku hiba

3 – kommunikációs hiba (rendszer nem tudott a diszpécser központtal kommunikálni, ha a telefon hiba megoldódik, akkor ez is helyreáll)

4 – telefonvonal szakadás

2. csipogás

1- szirénahiba

2 – vezetékes tűzhiba

3 – vezetéknélküli vevő hibája

4 – vezetéknélküli vevő zavara

3. csipogás

1 – 4: elemmerülés a vezetéknélküli adóban

4. csipogás

1 – 4: vezetéknélküli adó hiba

5. csipogás

1 – 4: vezetéknélküli füst elemmerülése

6. csipogás

1 – 4: vezetéknélküli füst ell. Hiba

7. csipogás

1-4/6: zónahiba

Zónakiiktatása: nyomja meg a kiiktatási gombot majd a kiiktatandó zóna számát-> mellette a lassan villogó fény jelzi a kiiktatás tényét.

Felhasználói kód. A zöld READY fény kialszik és a piros ARMED gyullad ki.

A ki/bejárati zónán keresztül hagyja el az objektumot.

SP 5500 központ

TBL gomb megnyomása után hibához tartozó szám világít

1 – rádiós zóna gyenge akku

2 – táphiba (meg kell nyomni) -1: központi akku gyenge/nincs, 2: AC hiba, 3: segédtáp túlterhelés , 4: rádiós kezelő AC hibát jelez, 5: rádiós kezelő akku hibát jelez.

3 – bell hiba: a bell kimenet letiltott/túlterhelt

4 – kommunikációs hiba

5 – szabotázs/zóna vezetékhiba

6 – modul szabotázshiba: a modul szabotázskapcsolóját aktiválták

7 – tűzhurok hiba (vezetékhiba a tűz zónában

8 – óravesztés

9 – rádiós zóna felügyeletvesztése: 1 vagy több rádiós zóna nem kommunikál a központtal

10 – modul felügyeletvesztés: egy vagy több modul nem kommunikál a központtal

16 – kezelőhiba: egy vagy több kezelő nem kommunikál a központtal

SLEEP kezelőhiba: egy vagy több kezelő nem kommunikál a központtal